## Slide 1: Lab 1 - Static Routing (Định tuyến tĩnh)

## Slide 2
Mở thư mục Simulators
Cài đặt Cisco Packet Tracer
Mở thư mục Slides  2 Routing  Lab 1 ở trang 24 //Định tuyến tĩnh

## Slide 4: Cách tạo sơ đồ trong
Mở Cisco Packet Tracer
ở góc trái dưới bấm vào Router, cuộn sang phải, chọn Generic, kéo thả vào không gian làm việc
Tiếp tục bấm vào Switch, chọn Switch đầu tiên, kéo thả …
Tiếp tục bấm vào End devices, chọn PC đầu tiên, kéo thả
Tiếp tục bấm vào Connections, chọn Copper Straight-through (cáp thẳng), nối PC Fast Ethernet và Switch Fast Ethernet (cổng nào cũng được), nối Switch vào cổng Fast Ethernet 0/0 của router
Tiếp tục bấm vào Connections, cuộn sang bên phải, chọn Serial (cáp nối tiếp), nối cổng SERIAL 2/0 – SERIAL 2/0 và SERIAL 3/0 – SERIAL 3/0

## Slide 5: Hoboken - Open Interfaces and Assign Ips (mở cổng và gán IP)
Click Router  CLI Tab  Enter
Router> enable //Enter privileged mode
Router# configure terminal //Enter global configuration
Router(config)# hostname Hoboken //Change name to Hoboken
Hoboken(config)# interface F0/0 //Enter FastEthernet 0/0
Hoboken(config-if)# no shutdown //open interface
Hoboken(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 //assign IP
Hoboken(config-if)# exit

## Slide 6: Hoboken - Open Interfaces and Assign IPs (mở cổng và gán IP)
Hoboken(config)# interface s2/0 //Enter Serial 2/0
Hoboken(config-if)# no shutdown //open interface
Hoboken(config-if)# clock rate 2000000 //set bit rate for serial
Hoboken(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 //assign IP
Hoboken(config-if)# exit
Hoboken(config)# interface s3/0 //Enter Serial 3/0
Hoboken(config-if)# no shutdown //open interface
Hoboken(config-if)# clock rate 2000000 //set bit rate for serial
Hoboken(config-if)# ip address 172.16.4.1 255.255.255.0 //assign IP
Hoboken(config-if)# exit

## Slide 7: Sterling and Waycross: Open Interfaces and Assign IPs (mở cổng và gán IP)
Similarly to Hoboken (dựa vào sơ đồ IP đã cho, làm tương tự như Hoboken

## Slide 8: Static Routing: Hoboken
Hoboken(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1
Hoboken(config)# ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.4.2
Hoboken(config)# end
Hoboken# write memory

## Slide 9: Static Routing: Sterling
Sterling(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2
Sterling(config)# ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.2.2
Sterling(config)# ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.2.2
Sterling(config)# end
Sterling# write memory

## Slide 10: Static Routing: Waycross
Waycross(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.4.1
Waycross(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.4.1
Waycross(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.4.1
Waycross(config)# end
Waycross# write memory

## Slide 11: Convergence Testing (Kiểm tra sự hội tụ của mạng)
Hoboken# show ip route  3 C: connected; 2 S: static
Sterling# show ip route  2 C: connected; 3 S: static
Waycross# show ip route  2 C: connected; 3 S: static
Gán IP tĩnh cho các PC: Bấm vào PC  Desktop  IP Configuration
ví dụ: IP 172.16.1.2 SM: 255.255.255.0 DG: 172.16.1.1
Sau đó ping giữa các PC với nhau (Reply: thành công; Timed out: thất bại)
PC  Desktop  Command Run
Ping 172.16.3.2
Ping 172.16.5.2